## Slide 1: Monitorowanie i pomiary w sieciach IP (MOPS) wykład 1: Wprowadzenie
dr inż. Andrzej Bęben, pok. 331 (abeben@tele.pw.edu.pl)
Zespół Technik Sieciowych (tnt.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Charakterystyka wykładu (1)
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z:
  rolą pomiarów w sieciach IP
  podstawowymi metrykami
  metodami pomiarowymi
  systemami i narzędziami pomiarowymi stosowanymi w praktyce

## Slide 3: Charakterystyka wykładu (2)
Organizacja wykładu:
  wykład 2h: wtorek g. 16.00-18.00, s. 122
  projekt 1h: (realizowany w lab. 334c albo w domu)
  laboratorium 4 x 4h: czwartek g. 14.15 s. 334c
  konsultacje: wt. 14.00-16.00
  zaliczanie przedmiotu:
    projekt - 20 pkt.
    kolokwium – 20 pkt.
    laboratorium - 20 pkt.
    egzamin – 40 pkt.
Materiały pomocnicze na stronie: tnt.tele.pw.edu.pl
  prezentacje z wykładów
  rękopis skryptu A.Beben, M.Dabrowski, Monitorowanie i pomiary w sieciach IP, Warszawa 2005
  wybór dokumentów standaryzacyjnych IETF i ITU-T
  wybór dokumentów z projektów: EuQoS, MoMe, COST IC0703
  publikacje otwarte

## Slide 4: Charakterystyka wykładu (3)
Projekt:
  Grupy 2 osobowe
  Przykładowe tematy projektów:
    Badanie zgodności generatorów ruchu
    Testowanie wydajności routera CISCO, Juniper, Linux (lab)
    Badanie zgodności mechanizmów QoS routera CISCO (lab)
    Badanie metod pomiaru dostępnego pasma (lab i sieć)
    Badanie metod pomiaru opóźnienia i zmienności opóźnienia (sym/lab)
    Badanie jakości obsługi oferowanej w sieci Internet (sieć)
    Badanie jakości obsługi oferowanej w sieci WiFi
    Opracowanie narzędzia do pomiaru parametrów QoS (prog)
    Opracowanie narzędzia do pomiaru ruchu przenoszonego (prog)
    ...

## Slide 5: Plan wykładów (1)
W1: Wprowadzenie
W2: Metryki pomiarowe
W3: Metody pomiarowe (aktywne i pasywne)
W4: Analiza wyników pomiarowych
W5: Sieć badawcza PL-LAB, przegląd narzędzi
W6: Podstawy testowania
W7: (kolokwium!)

## Slide 6: Plan wykładów (2)
W8: Pomiary charakterystyk łączy transmisyjnych
W9: Pomiary i charakteryzacja ruchu
W10: Pomiary w sieciach wielousługowch
W11: Pomiary wspierające wybrane mechanizmy sieci
  Sterowanie ruchem (measurement based admission control)
  Inżynieria ruchowa (ruch przenoszony, routing)

## Slide 7: Wykład 1: Wprowadzenie
Charakterystyka sieci IP
Rola pomiarów
Czym jest pomiar?
  Metoda pomiarowa
Obszary zastosowania pomiarów:
  monitorowanie
  testowanie
  wsparcie funkcji sieci
    sterowanie ruchem
    inżynieria ruchowa
    OAM (zarządzanie)
Standaryzacja

## Slide 8: Wykład 1: Wprowadzenie
Charakterystyka sieci IP
Rola pomiarów
Czym jest pomiar?
  Metoda pomiarowa
Obszary zastosowania pomiarów:
  monitorowanie
  testowanie
  wsparcie funkcji sieci
    sterowanie ruchem
    inżynieria ruchowa
    OAM (zarządzanie)
Standaryzacja

## Slide 9: Sieć IP (1)
Główne cechy sieci IP (Internet Protocol):
Sieć oparta o komutację pakietów
  Zmienna długość pakietów
Bezpołączeniowy tryb transmisji:
  Każdy pakiet zawiera pełną informację adresową
  Każdy pakiet może być przesyłany inna drogą (brak gwarancji na integralność przesyłanego strumienia danych)
Tradycyjnie była wspierana tylko jedna usługa sieciowa tj. best effort (wszystkie pakiety są traktowane identycznie). Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem usług sieciowych i zapewnieniem jakości obsługi.
Brak w sieci mechanizmów przeciw przeciążeniowych i sterowania ruchem (sterowanie wyłącznie po stronie użytkownika np. protokół TCP)
Powszechnie używana (sieć Internet, sieci operatorów, wojskowe ...)

## Slide 10: Sieć IP (2)
Działanie sieci IP
Term D.1
Term A.1
Node A
Node C
Node B
Node D
D.1

## Slide 11: Sieć IP (3)
Sieć IP jest zbudowana z niezależnych domen AS (Autonomouns Systems)
Backbone
Tier 1
Large ISP
Tier 2
Small ISP
& access networks
ISP – Internet Service Provider

## Slide 12: Sieć IP (3)
Sieć IP jest zbudowana z niezależnych domen AS (Autonomouns Systems)
Backbone
Tier 1
Large ISP
Tier 2
Small ISP
& access networks
ISP – Internet Service Provider

## Slide 13: Sieć IP (4) Format pakietu IPv4
IPv4 packet format - RFC 791
Version 4 bits
IHL 4 bits
TOS 8 bits
Identifier 16 bits
Total Length 16 bits
Fragment offset 13 bits
TTL 8 bits
Protocol 8 bits
Header checksum 16 bits
Source IP Address 32 bits
Destination IP Address
32 bits
Options
User Data
31
16
15
0
Flags 3 bits
20 bytes
IHS: Internet Header Length TOS: Type of Service
TTL: Time To Live

## Slide 14: Sieć IP (5) Format pakietu IPv6
Version (4 bity) | Traffic Class (8 bitów) | Flow Label (20 bitów) |  | 
Payload Length (16 bitów) |  |  | Next Header (8 bitów) | Hop Limit (8 bitów)
Source address (16 bajtów) |  |  |  | 
Destination address (16 bajtów) |  |  |  | 
Data ::: |  |  |  | 

## Slide 15: Aplikacje: Wymagania QoS oraz typ ruchu
Małe opóźnienie
Mała zmienność opóźnienia
Małe prawd. straty
Gwarantowana szybkość bitowa
VoIP
Emulacja łącza
Przekaz bezstratny
Krótki czas przesłania wiadomości
WWW
Usługi bankowe
Gry sieciowe
Zakupy w sieci
Czat
Gwarantowana szybkość bitowa
FTP
Aplikacje medyczne
Aplikacje inżynieryjne
Przekaz bezstratny
Gwarantowana szybkość bitowa
Wideo-konferencja
Internet TV
Wideo na żądanie
Audio na żądanie
Małe opóźnienie
Mała zmienność opóźnienia
Małe prawd. straty
Gwarantowana szybkość bitowa
PBX
Strumieniowy VBR
Elastyczny sporadyczny
Elastyczny ciągły
Strumieniowy CBR
Strumieniowy VBR
Strumieniowy  Ruch  Elastyczny
Peer-to-peer
E-mail
Brak ściśle określonych wymagań
?

## Slide 16: Sieci IP ewoluują w kierunku sieci wielousługowej gwarantującej jakość obsługi
Przekaz ruchu związanego z różnymi aplikacjami wymaga zdefiniowania usług sieciowych gwarantujących odpowiedni poziom jakości obsługi (QoS)
Jedna sieć
telekomunikacyjna
Różne usługi sieciowe

## Slide 17
użytkownik
Sieć
Usługa sieciowa
Usługa sieciowa
Usługa sieciowa
Usługa sieciowa
Sieć wielo-usługowa (Multi-service network)
Cel: zapewnić wymagana jakość przekazu, z możliwością różnicowania
Korzysta z różnych aplikacji: www, telnet, e-mail, VoIP, videostreaming, tele-medicine, games
Sieć z komutacją pakietów: ATM, IP. Może to być również sieć dostepowa: LAN/Ethernet, UMTS, WLAN, xDSL
Usługa sieciowa: określa gwarancje sieci do przekazu strumienia pakietów z określoną jakością

## Slide 18: Jakość obsługi (1)
Poziom sieci: opóźnienie pakietów, zmienność opóźnienia, poziom strat, przepływność
Poziom użytkownika: MOS (Mean Opinion Score)
user
user
codec
codec
Additional
mechanisms
Additional mechanisms
(e.g. playback buffer)
Network
interface
Network
interface
Application
level
Application
level
ITU G.1010
ITU Y.1541
IETF IPPM
User
asses
sment
Network
level
Network
level
User level
User level

## Slide 19: Jakość obsługi (2)
  Przykładowe usługi proponowane dla sieci IP (projekt EuQoS)

## Slide 20: Sieć IP podsumowanie
zbudowana z autonomicznych systemów z których każdy jest administrowany niezależnie
łączy różne techniki:
  dostępowe: Ethernet, WiFi, xDSL, UMTS,
  transmisyjne: SDH, SONET, WDM, ...
przenosi ruch z różnych aplikacji: www, e-mail, p2p, ftp, VoIP, VoD, ....
ewoluuje w kierunku sieci wielousługowej gwarantującej jakość obsługi
Konsekwencje:
  Sieć IP jest bardzo złożona
  Podlega ciągłym zmianom
  Trudna do projektowania i zarządzania (brak jednolitego planowania)

## Slide 21: Wykład 1: Wprowadzenie
Charakterystyka sieci IP
Rola pomiarów
Czym jest pomiar?
  Metoda pomiarowa
Obszary zastosowania pomiarów:
  monitorowanie
  testowanie
  wsparcie funkcji sieci
    sterowanie ruchem
    inżynieria ruchowa
    OAM (zarządzanie)
Standaryzacja

## Slide 22: Rola systemów pomiarowych
Pomiar, oprócz metod analitycznych, jest podstawowym źródłem wiedzy o stanie sieci:
  sieć IP jest b. złożoną strukturą, podlegającą ciągłym zmianom
  obciążenie ruchem w sieci IP jest trudne do prognozowania
  dostępne i stosowane dotychczas modele analityczne w wielu przypadkach nie są w stanie dostarczyć wystarczającej wiedzy o stanie sieci
  zastosowanie metod sterowania ruchem opartych na pomiarach pozwala zwiększyć ich efektywność

## Slide 23: Wykład 1: Wprowadzenie
Charakterystyka sieci IP
Rola pomiarów
Czym jest pomiar?
  Metoda pomiaru
Obszary zastosowania pomiarów:
  monitorowanie
  testowanie
  wsparcie funkcji sieci
    sterowanie ruchem
    inżynieria ruchowa
    OAM (zarządzanie)
Standaryzacja

## Slide 24: Czym jest pomiar? (1)
Pomiar to „proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu”
  pomiar pozwala uzyskać informacje o przeszłości
  pomiar jedynie estymuje wartość rzeczywistą
  pomiar jest obarczony błędem
    dokładność <-> czas pomiaru
Src
Dst
Rozdzielczość
Czas przetwarzania
Wysłanie pierwszego bitu
Odebranie ostatniego bitu
Synchronizacja
Wartość rzeczywista
Wartość zmierzona

## Slide 25: Czym jest pomiar? (2)
Metoda pomiarowa - określa sposób pomiaru danej metryki. Metoda powinna zapewnić, że pomiar jest powtarzalny.
  metoda aktywna
  metoda pasywna

## Slide 26: Wykład 1: Wprowadzenie
Charakterystyka sieci IP
Rola pomiarów
Czym jest pomiar?
  Metryka (skala czasu)
  Metoda pomiarowa
Obszary zastosowania pomiarów:
  monitorowanie
  testowanie
  wsparcie funkcji sieci
    sterowanie ruchem
    inżynieria ruchowa
    OAM (zarządzanie)
Standaryzacja

## Slide 27: Obszary zastosowania pomiarów
  Testowanie urządzeń (sieci)
  Monitorowanie jakości usług
  Wsparcie funkcji sieci
    sterowania ruchem (traffic control)
    inżynierii ruchowej (traffic engineering)
    zarządzania i utrzymania sieci – OAM (Operation, Administration and Maintenance)
      wykrywanie anomalii

## Slide 28: Standaryzacja (1)
Standardy dotyczące pomiarów są opracowywane przez IETF oraz ITU-T
Zalecenia IETF
IETF IPPM (IP Performance Metrics) Working Group, http://www.ietf.org/html.charters/ippm-charter.html
IETF RFC 2330, "Framework for IP Performance Metrics", May 1998
IETF RFC 2678, "IPPM Metrics for Measuring Connectivity", September 1999
IETF RFC 2679, "A One-way Delay Metric for IPPM", September 1999
IETF RFC 2680, "A One-way Packet Loss Metric for IPPM", September 1999
IETF RFC 2681, "A Round-trip Delay Metric for IPPM", September 1999
IETF RFC 3393, "IP Packet Delay Variation Metric for IP Performance Metrics (IPPM)", November 2002
IETF RFC 3763, "A One-way Active Measurement Protocol (OWAMP) Requirements", April 2004
Zalecenia ITU-T
ITU-T Recommendation G.1000: “Communications Quality of service: A framework and definitions”, November 2001
ITU-T Recommendation E.800: “Terms and Definitions related to Quality of Service and Network Performance including Dependability”, August 1994
ITU-T Recommendation Y.1540, “Internet protocol data communication service-IP packet transfer and availability performance parameters”, December 2002
ITU-T Recommendation Y.1541: Network performance objectives for IP-based services”, May 2002
ITU-T Recommendation O.151, Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above, October 1992
ITU-T Recommendation O.171, Timing jitter and wander measuring equipment for digital system which are based on pleisochronous digital hierarchy (PDH), April 1997
ITU-T Recommendation G.823