## Slide 1: Monitorowanie i pomiary w sieciach IP (MOPS) wykład 3: Metody pomiarowe
dr inż. Andrzej Bęben, pok. 331 (abeben@tele.pw.edu.pl)
Zespół Technik Sieciowych (tnt.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Plan wykładu
Wprowadzenie
Metody pomiarowe
  aktywne i pasywne
  dwu- i jednopunktowe
Rodzaje pomiarów
  „on-line” i off-line”
  „in-serivce” i „out-of-service”
Metody pomiaru dostępnego pasma
Metody pomiaru ruchu

## Slide 3: Wprowadzenie
Metoda pomiarowa - określa sposób pomiaru danej metryki
Metoda powinna zapewnić, że pomiar jest powtarzalny
Jak najmniejsza ingerencja w mierzony system (np. dodatkowy ruch pomiarowy)
Jak najmniejsza złożoność implementacyjna (koszt)

## Slide 4: Plan wykładu
Wprowadzenie
Metody pomiarowe
  aktywne i pasywne
  jedno- i dwupunktowe
Rodzaje pomiarów
  „on-line” i off-line”
  „in-serivce” i „out-of-service”
Metody pomiaru dostępnego pasma
Metody pomiaru ruchu

## Slide 5: Metody pomiarowe
Metody aktywne – mierzą wartości metryk na podstawie dodatkowo wygenerowanego ruchu pomiarowego (probe packets)
Metody pasywne – mierzą wartości metryk na podstawie ruchu generowanego przez użytkowników

## Slide 6: Pomiar metodą aktywną (1)
Dodatkowe pakiety pomiarowe w ramach monitorowanego strumienia ruchu/klasy obsługi (probing)
Przykład pomiaru IPTD, IPDV, IPLR metodą aktywną

## Slide 7: Pomiar metodą aktywną (2)
Pakiety pomiarowe przesyłane tą samą drogą i obsługiwane w ten sam sposób co pakiety użytkowników
Wartości metryk np. opóźnienia i zmienności są mierzone dla pakietów pomiarowych i stanowią przybliżenie wartości metryk dla pakietów użytkowników

## Slide 8: Przykładowe narzędzie pomiarowe –MGEN
Format pakietu pomiarowego
SequenceNumber
Znacznik czasowy (timestamp)
  txTimeSeconds
  txTimeMicroseconds
…
opcjonalne

## Slide 9: Wyniki pomiarowe – narzędzie MGEN (1)
Wyniki nieprzetworzone, uzyskane bezpośrednio z programu MGEN
Flow>0001 Seq>000019 Src> 10.195.0.3/32783 Dest> 10.203.2.2/5000 TxTime>08:04:44.195661 RxTime>08:04:44.347986 Size>0060
Flow>0001 Seq>000020 Src> 10.195.0.3/32783 Dest> 10.203.2.2/5000 TxTime>08:04:44.245653 RxTime>08:04:44.398026 Size>0060
Flow>0001 Seq>000021 Src> 10.195.0.3/32783 Dest> 10.203.2.2/5000 TxTime>08:04:44.295645 RxTime>08:04:44.447973 Size>0060
Flow>0001 Seq>000022 Src> 10.195.0.3/32783 Dest> 10.203.2.2/5000 TxTime>08:04:44.345637 RxTime>08:04:44.497938 Size>0060
Flow>0001 Seq>000023 Src> 10.195.0.3/32783 Dest> 10.203.2.2/5000 TxTime>08:04:44.395628 RxTime>08:04:44.547898 Size>0060

## Slide 10: Wyniki pomiarowe – narzędzie MGEN (2)

## Slide 11: Wyniki pomiarowe – narzędzie MGEN (3)
IPDV według definicji IETF RFC 3393

## Slide 12: Wyniki pomiarowe – narzędzie MGEN (4)
IPDV według definicji ITU Y.1540
IPDV
10-a próbek

## Slide 13: Pomiar metodą aktywną - podsumowanie
Dodatkowy ruch pomiarowy
Wynik jest tylko oszacowaniem wartości metryk dla ruchu użytkowników
Stosunkowo łatwa implementacja

## Slide 14: Pomiar metodą pasywną (1)
Obserwacja i rejestracja „śladów pakietu” (tzw. packet trace) w co najmniej 2 punktach pomiarowych
Zapis „śladów” z punktów pomiarowych jest przesyłany do serwera zarządzającego pomiarami
Obliczenie wartości metryk jest realizowane na podstawie znaczników czasowych nadanych danemu pakietowi w dwóch różnych punktach pomiarowych

## Slide 15: Pomiar metodą pasywną (2)
Generowanie „Packet ID” – funkcja skrótu uruchomiona na polach nagłówka/danych które nie ulegają zmianie w trakcie przekazu pakietu przez sieć
Jednoznaczny „Packet ID” pozwala wykryć pakiety zaobserwowane w dwóch punktach pomiarowych

## Slide 16: Przykładowe narzędzia pomiarowe
Libpcap (oprogramowanie)
  Tcpdump
  Wireshark
  …
Karta DAG (sprzęt)

## Slide 17: Pomiar metodą pasywną - podsumowanie
Pomiar opóźnienia jakiego rzeczywiście doznają pakiety użytkowników
Dodatkowy ruch związany z przesyłaniem „trace-ów” do serwera zarządzającego
Stosunkowo złożona implementacja
  Pasywne monitorowanie i rejestracja wszystkich pakietów jest trudna na bardzo szybkich łączach

## Slide 18: Porównanie metody aktywnej i pasywnej (1)

## Slide 19: Porównanie metody aktywnej i pasywnej (2)

## Slide 20: Metody dwu- i jednopunktowe (1)
Metody dwupunktowe – wymagają zastosowania dwóch (lub więcej) punktów pomiarowych
Problemy
  Synchronizacja zegarów punków pomiarowych!

## Slide 21: Metody dwu- i jednopunktowe (2)
Metody jednopunktowe – pomiar jest realizowany w jednym punkcie
  RTT
  1-point IP Packet Delay Variation (IPDV)
  …

## Slide 22: Metody dwu- i jednopunktowe (3)
1-point IP Packet Delay Variation (IPDV)
  Nie wymaga synchronizacji zegarów nadajnika i odbiornika
  Zakłada, że pakiety pomiarowe są wysyłane ze stałą szybkością w odstępach T
  Stosowana do pomiaru parametru jitter w protokole RTP
  Metoda pozwala estymować wartość IPDV

## Slide 23: Plan wykładu
Wprowadzenie
Metody pomiarowe
  aktywne i pasywne
  dwu- i jednopunktowe
Rodzaje pomiarów
  „on-line” i off-line”
  „in-serivce” i „out-of-service”
Metody pomiaru dostępnego pasma
Metody pomiaru ruchu

## Slide 24: Rodzaje pomiarów (1)
Pomiar „off-line”
Wyniki zbierane i przetwarzane dopiero po całkowitym zakończeniu procesu pomiarowego
Zastosowanie
  Testowanie urządzeń i mechanizmów sieciowych

## Slide 25: Rodzaje pomiarów (2)
Pomiar „on-line”
Wyniki zbierane z punktów pomiarowych w określonych odstępach czasowych, bez przerywania procesu pomiarowego
Mechanizm przesuwającego się okna pomiarowego
Zastosowanie
  Pomiar „na bieżąco” w działającej sieci
  Informacje dla operatora sieci

## Slide 26: Rodzaje pomiarów (3)
Pomiar „in service” zakłada pakiety pomiarowe są wprowadzone w ramach strumienia generowanego przez użytkownika (jako dodatkowe pakiety testowe)
Pomiar „out of service” zakłada, że dla celów pomiaru jest zestawione dodatkowe połączenie, które nie przenosi danych użytkownika

## Slide 27: Plan wykładu
Wprowadzenie
Metody pomiarowe
  aktywne i pasywne
  dwu- i jednopunktowe
Rodzaje pomiarów
  „on-line” i off-line”
  „in-serivce” i „out-of-service”
Metody pomiaru dostępnego pasma
Metody pomiaru ruchu

## Slide 28: Metody pomiaru dostępnego pasma (AvB)
analiza statystyk routerów
Pomiar dostępnego pasma
(A) metody aktywne
(P) metody pasywne
Przechwytywanie pakietów
(A-PGM) Metody (Probe Gap Model) pomiary dla par i szeregów pakietów
(A-PRM) Metod (Probe Rate Model) pomiary z wykrywaniem punktu przeciążenia łącza

## Slide 29: Metody pasywne
Analiza statystyk routerów
  Wymagany dostęp do węzłów na ścieżce
  Problem z dokładnością ze względu na „nieokreślony” czas odpowiedzi routera
Przechwytywanie pakietów
  Wymagany dostęp do łączy
  Problem z dużymi przepływnościami łączy

## Slide 30: Pomiar AvB metodą dyspersji par pakietów
Wysyłana jest para pakietów w odległości ∆ IN
Na każdym łączu czas pomiędzy wysłaniem pakietów ∆ OUT wynosi:
Pojemność ścieżki jest wyznaczana jako:
L – długośc pakietu
H – liczba ruterów na ścieżce
RCROSS
Co się stanie jeśli łącze przenosi inny ruch (RCROSS)?

## Slide 31: Pomiar AvB metodą dyspersji par pakietów

## Slide 32: Pomiar AvB metodą dyspersji par pakietów
Pociągi pakietów (Packet trains)
Wysyłamy „pociąg” par pakietów z szybkością
mierzymy odbieraną szybkość
  Jeśli Rs< AvB, to
  Jeśli Rs> AvB, to

## Slide 33: Pomiar AvB metodą dyspersji par pakietów
Pociągi pakietów (Packet trains)

## Slide 34: Pomiar AvB metodą dyspersji par pakietów
Narzędzia pomiarowe
  Pathrate, bprobe –pary pakietów
  cprobe - pociągi paietów

## Slide 35: Pomiar metodą chwilowego przeciążania (1)
„Jeżeli chwilowo szybkość strumienia pomiarowego R jest większa od wielkości dostępnego pasma AvB to wartość opóźnienia pakietów wzrasta.”
SND
RCV
R(n) > AvB
SND
RCV
R(n) < AvB

## Slide 36: Pomiar metodą chwilowego przeciążania (2)
RN=RMIN
SND wysyła m pakietów z szybkością RN.
RCV dokonuje pomiaru kolejnych opóźnień i wylicza różnicę pomiędzy kolejnymi pakietami.
Na podstawie wartości PDT i PCT wyznaczany jest stan RN <> AvB
Okres ciszy 2*RTT
Ilość wysłanych strumieni =F ?
R(n+1) = (Rmax + Rmin)/2
N
T
stan RN <> AvB (na podstawie F pomiarów)
RN < AvB
RN > AvB
Rmax = R(n)
Rmin = R(n)
|Rn+1-Rn| < rozdzielczość
N
T
KONIEC AvB= Rn

## Slide 37: Pomiar metodą chwilowego przeciążania (1)
Narzędzia pomiarowe
  Pathload - mierzy dostępne pasmo (AvB)
  IGI - mierzy dostępne pasmo (AvB)
  Pathchirp - mierzy dostępne pasmo (AvB)