## Slide 1: Monitorowanie i pomiary w sieciach IP (MOPS) wykład 4: Przygotowanie sieci testowej
dr inż. Andrzej Bęben, pok. 331 (abeben@tele.pw.edu.pl)
Zespół Technik Sieciowych (tnt.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Plan wykładu
Wstęp
Sprzęt
Warstwa łącza danych
Warstwa sieci

## Slide 3: Kroki konfiguracji
Zlokalizowanie urządzeń
Połączenie urządzeń
Ustalenie adresacji IP
Konfiguracja warstwy łącza danych
Konfiguracja warstwy sieci
Testy osiągalności

## Slide 4: Sieć testowa (testbed)
Podział ze względu na lokalizację i funkcję
  Elementy końcowe
    Uproszczona funkcja rutingu
  Elementy sieciowe
    Pełna funkcja rutingu
      Podejmowanie decyzji o wyborze dróg
      Wiedza o sieci

## Slide 5: Elementy końcowe i elementy sieci

## Slide 6: Elementy końcowe
Terminal
  Komputer
  Telefon IP
  Telefon 2G/3G/…
  ???
Punkt pomiarowy (końcowy)
  Komputer
  Specjalne urządzenie pomiarowe

## Slide 7: Elementy sieciowe (1)
Warstwa łącza danych
  Ethernet switch
    zarządzany lub nie
  Access Point
    bezprzewodowy LAN
  PPP over X
    połączenie punkt-punkt poprzez dowolną warstwę fizyczną
  DSLAM
    Sieci xDSL
    ATM lub Ethernet
  …

## Slide 8: Elementy sieciowe (2)
Router
  Rodzaje interfejsów
    Ethernet 10/100/1G/10/40/100G
    POS (Packet over Sonet)
    Port szeregowy
    ATM
    Packet over fiber
    …
  Producenci
    Cisco
    Juniper
    Linux/Unix
    Wirtualne rutery: Intel, HP, …
    …

## Slide 9: Adresacja IP

## Slide 10: Konfiguracja warstwy łącza danych
Celem jest zapewnienie możliwości komunikacji na poziomie sieci IP pomiędzy sąsiednimi elementami
Wymaga konfiguracji obu interfejsów
Dwa rodzaje
  Dedykowany kanał fizyczny
  Współdzielony kanał fizyczny

## Slide 11: Przykład
Przykłady dla systemu operacyjnego Linux z wykorzystaniem narzędzi „iproute2”
„iproute2” jest zestawem narzędzi do komunikacji z częścią sieciową jądra systemu Linux
Analogiczną konfigurację można przeprowadzić dla:
  JUNOS (Juniper)
  IOS (Cisco)
  …

## Slide 12: iproute2
http://linux-net.osdl.org/index.php/Iproute2
Trzy narzędzia
  ip
    konfiguracja adresacji, rutingu i stanu łączy
  tc
    konfiguracja kolejek i mechanizmów na interfejsach
  ss
    obserwacja stanu protokołów sieciowych

## Slide 13: iproute2 - ip
link – zarządzanie łączem danych
addr(ess) – zarządzanie adresami i protkołami
route – zarządzanie tablicami rutingu
rule – zarządzanie „policy routing”
neigh(bour) – zarządzanie powiązania adresacji MAC z adresacją IP
tunnel – zarządzanie tunelami IP

## Slide 14: Łącze danych (1)
T1:
# ip addr add 192.168.0.1 peer 192.168.0.254 dev eth0
# ip link set eth0 up
T2:
# ip addr add 192.168.0.2 peer 192.168.0.254 dev eth0
# ip link set eth0 up
R1:
# ip addr add 192.168.0.254 peer 192.168.0.1 dev eth0
# ip link set eth0 up
# ip addr add 192.168.0.254 peer 192.168.0.2 dev eth1
# ip link set eth1 up

## Slide 15: Łącze danych (2)
R1:
# ip addr add 10.0.0.1 peer 10.0.0.2 dev ppp0
# ip link set ppp0 up
R2:
# ip addr add 10.0.0.2 peer 10.0.0.1 dev ppp0
# ip link set ppp0 up

## Slide 16: Łącze danych (3)
T3:
# ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
# ip link set eth0 up
T4:
# ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth0
# ip link set eth0 up
R2:
# ip addr add 192.168.1.254/24 dev eth0
# ip link set eth0 up

## Slide 17: Weryfikacja
Narzędzie „ping”
  Wykorzystuje implementacje protokołu ICMP w stosie IP
Problem z filtrowaniem pakietów
  Firewall ICMP
Przykład dla R1 i R2:
# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.273 ms
…
…

## Slide 18: Konfiguracja warstwy sieci
Celem jest zapewnienie możliwości komunikacji na poziomie sieci IP pomiędzy wszystkimi elementami
Wymaga konfiguracji rutingu w ruterach
  W sieciach testowych zazwyczaj stosuje się ruting statyczny w przypadku gdy celem badań nie jest badanie protokołów rutingu
W terminalach konfiguracja polega na ustaleniu adresu bramy domyślnej
  Brama domyślna musi być osiągalna w istniejącej już konfiguracji
  Brama domyślna musi być wybierana zawsze jako ostatnia

## Slide 19: Bramy domyślne dla terminali
T1:
# ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.0.254 metric 1
T2:
# ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.0.254 metric 1
T3:
# ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.1.254 metric 1
T4:
# ip route add 0.0.0.0/0 via 192.168.1.254 metric 1

## Slide 20: Weryfikacja
T1 – przed dodaniem bramy domyślnej
# ping 1.1.1.1
connect: Network is unreachable
T1 – po dodaniu bramy domyślnej:
# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.254 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 192.168.0.254 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
…

## Slide 21: Połączenie podsieci
R1:
# ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.0.2
albo
# ip route add 192.168.1.0/24 dev ppp0
R2:
# ip route add 192.168.0.0/24 via 10.0.0.1

## Slide 22: Weryfikacja
T1 – przed konfiguracją rutingu:
# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.254 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 192.168.0.254 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
T1 - po skonfigurowaniu rutingu:
# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1 : icmp_seq=1 ttl=62 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.1.1 : icmp_seq=2 ttl=62 time=0.273 ms
Dodatkowo w celu wykrycia błędów można skorzystać z narzedzia „traceroute”

## Slide 23: Synchronizacja czasu
Wspólna podstawa czasu we wszystkich punktach pomiarowych
Kluczowa dla zapewnienia poprawnego pomiaru parametrów opóźnienia
Przykład: nieprawidłowy wynik z powodu niewłaściwej synchronizacji zegarów!

## Slide 24: System GPS (Global Positioning System)
21 satelitów
Zegary atomowe na wszystkich satelitach
Jednoczesny odbiór sygnału z co najmniej 4 satelitów pozwala synchronizować zegar odbiornika z podstawą czasu GPS
Dokładność rzędu ~100ns

## Slide 25: Protokół NTP (Network Time Protocol)
Przesyłanie aktualnego czasu pomiędzy klientem NTP i serwerem NTP
Estymacja opóźnienia pomiędzy klientem i serwerem
Uaktualnienie zegara klienta
Dokładność rzędu ~1ms
http://ntp.isc.org/bin/view/Main/DocumentationIndex

## Slide 26: Dokładność znacznika czasu
Typowa sekwencja zdarzeń w systemie operacyjnym w odbiorniku pakietów pomiarowych
  Wykrycie przychodzącego pakietu na karcie sieciowej
  Pobranie pakietu do pamięci
  Obsługa w stosie IP
  Przekazanie do procesu narzędzia pomiarowego
  Uruchomienie procesu narzędzia pomiarowego
  Pobranie czasu systemowego za pomocą wywołania gettimeofday
Czas wykonania poszczególnych operacji zależy od architektury sprzętowej i systemu operacyjnego
Wykorzystanie systemów operacyjnych czasu rzeczywistego bądź dedykowanych urządzeń sprzętowych (np. karty DAG) pozwala zoptymalizować ten proces i zwiększyć dokładność znaczników czasowych