## Slide 1: Monitorowanie i pomiary w sieciach IP (MOPS) wykład 7: Pomiary charakterystyk łączy transmisyjnych
dr inż. Andrzej Bęben, pok. 331 (abeben@tele.pw.edu.pl)
Zespół Technik Sieciowych (tnt.tele.pw.edu.pl)

## Slide 2: Plan wykładu
Wprowadzenie
Alarmy łączy transmisyjnych
Pomiary charakterystyk łączy transmisyjnych
  Pomiary jitter oraz wander
  Pomiary błędów transmisyjnych
    Model błędów niezależnych
    Model błędów grupowych
      Model błędów Gilberta
      Model błędów Fritschmana-Swobody

## Slide 3: Wprowadzenie (1)
Systemy transmisyjne PDH (Pleisochronous Digital Hierarchy)
    Przepływności: 2048, 8448, 34368, 139 264 kbps
    Warstwa fizyczna: elektryczna
    Złącza BNC lub RJ45

## Slide 4: Wprowadzenie (2)
Wieloramka PDH

## Slide 5: Wprowadzenie (3)
Systemy transmisyjne SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
  Przepływności:
    STM-1 - 155 Mbps
    STM-4 - 622 Mbps
    STM-16 - 2.5 Mbps
    STM-64 - 10 Gbps
  Warstwa fizyczna:
    optyczna (światłowód jedno lub wielomodowy)
    elektryczna (STM-1 i STM-4)
  Złącza
    RJ45,
    SC, ST, SF

## Slide 6: Wprowadzenie (4)
C-4
C-3
C-12
VC-12
VC-3
TU-12
TU-3
TUG-3
TUG-2
VC-4
AU-4
x3
x1
x3
x7
AUG
STM-N
xN
2 Mbps
34 Mbps
140 Mbps
mapping
multiplex
aligning (clock differences)
pointer processing
x7
Multipleksacja SDH

## Slide 7: Alarmy łączy transmisyjnych
LOS – Loss of Signal
LOF – Loss of Frame
LCV – Line Code Violation
OOF – Out of Frame
AIS – Alarm Indication Signal (w przód)
RAI – Remote Alarm Indication (w tył)
RDI – Remote Defect Indication

## Slide 8: Jitter oraz wander (1)
Jitter – szybkozmienna fluktuacja fazy sygnału (zmiany powyżej 10 Hz)
Wander - wolnozmienna fluktuacja fazy sygnału (zmiany poniżej 10 Hz)

## Slide 9: Jitter oraz wander (2)

## Slide 10: Jitter oraz wander (3)

## Slide 11: Jitter oraz wander (4)
System powinien być odporny na jitter i wander sygnału wejściowego:
  Nie generować alarmów
  Nie powodować błędów transmisji
  Nie generować poślizgów (slips) (dopuszczalny 1 poślizg na 70 dni)
peak-to-peak Unit Interval UIpp=488ns

## Slide 12: Jitter oraz wander (5)
Układ pomiarowy1

## Slide 13: Pomiary błędów transmisyjnych (1)
Bit Error Rate (BER) – stosunek liczby bitów odebranych z błędami do wszystkich odebranych bitów
Errored Second Ratio (ESR) – stosunek liczby jednosekundowych okresów z błędami do całego okresu pomiarowego. Okres z błędami występuje gdy jeden lub więcej bitów jest przekłamanych lub wystąpił LOS albo AIS
Severely Errored Second Ratio (SERS) – stosunek liczby jednosekundowych okresów znacznie przekłamanych do całego okresu pomiarowego. Okres znacznie przekłamany występuje gdy BER  10-3 lub wystąpił LOS albo AIS
Okres niedostępności – wystąpił SER o długości co najmniej 10s

## Slide 14: Pomiary błędów transmisyjnych (2)
Metoda pomiaru – porównanie ciągu bitów nadanych z odebranymi. Używa się pseudolosowych ciągów testujących PRBS (Pseudorandom Binary Sequence):
  PRBS15 – rejestr z odczepami 14 i 15
  PRBS20 – rejestr z odczepami 17, 20
  PRBS23 – rejestr z odczepami 18, 23

## Slide 15: Pomiary błędów transmisyjnych (2)
Okres pomiaru 1min-24 h
  Uwaga: Jeśli chwilowa (jednosekundowa) wartość BER>0.2 uznaje się utratę synchronizacji
Wymagania:

## Slide 16: Pomiary błędów transmisyjnych (3)
Model błędów niezależnych
  błędy transmisyjne występują w sposób losowy, a prawdopodobieństwo przekłamania każdego transmitowanego bitu jest jednakowe.
  rozkład długości przerw między błędami
  średnia przerwa między błędami
pb – bitowa stopa błędów

## Slide 17: Pomiary błędów transmisyjnych (4)
Model błędów Gilberta
    opisuje błędy grupowe

## Slide 18: Pomiary błędów transmisyjnych (5)
Model błędów Fritschmana-Swobody
Parametry modelu:
  Liczba stanów: N
  Prawd. przejścia między stanami: ai oraz bi, i=1,..., N-1

## Slide 19: Model błędów Fritschmana-Swobody (2)
Macierz przejść:
Równania stanu:

## Slide 20: Model błędów Fritschmana-Swobody (3)
Prawd. błędu:
Rozkład długości przerw między błędami:

## Slide 21: Metoda wyznaczania parametrów modelu FS (1)
Rozkład hiper-geometryczny jest sumą algebraiczną N-1 rozkładów geometrycznych,
Dla bardzo dużych  jego wartość praktycznie zależy tylko od składnika o najmniejszym bi. Kolejne składniki sumy „włączają się” w miarę rozpatrywania coraz mniejszych wartości .
P1{}
P1{}+P2{}
P2{}

## Slide 22: Metoda wyznaczania parametrów modelu FS (2)
Algorytm:
  Zmierz rozkład długości przerw między błędami
  Wyznacz parametry rozkładu geometrycznego dla „ogona” rozkładu tj. dla wartości , dla których Ppomiar{  } ma charakter „czysto” geometryczny (punkt startowy = )
  następnie, dla coraz mniejszych wartości , badamy różnicę pomiędzy wartością dotychczas wyznaczonego rozkładu, a rozkładu uzyskanego z pomiarów. Przekroczenie założonej wartości błędu wymaga wyznaczenia następnego składnika sumy zgodne z punktem (b)
  osiągnięcie wartości  = 1 kończy algorytm.